ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФАЗ»

Каталог деталей и сборочных  единиц

на прицепы

НЕФАЗ-8332-0000020

НЕФАЗ-8332-0000021

НЕФАЗ-8332-0000030

НЕФАЗ-8332-0000031

8332 – 3902002 КДС

Нефтекамск, 2010

Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всего каталога или любой его части запрещается без письменного разрешения издателя.

Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке

Ответственный редактор – главный конструктор Открытого Акционерного Общества

“НефАЗ”  Е.А Миронов.

Под общей редакцией А. Л Гильбурд

Составила : А. М. Закирова

Содержание

Правила пользования каталогом	5

УКАЗАТЕЛЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ	6

Группа 00- Прицеп  в сборе	6

Группа 24  - Ось передняя (задняя)	6

Группа 27-  Устройство  тягово-сцепное	6

Группа 28  - Рама (Тележка, боковая защита, задний буфер)	6

Группа 29 - Подвеска	6

Группа 31  - Колесо	6

Группа 35  -  Тормоза	7

Группа 37  -  Электрооборудование	7

Группа 39  -  Инструмент принадлежности	7

Группа  85 – Платформа	7

Сборочные единицы	8

и детали	8

8332-0000020  Прицеп в сборе	9

8332-0000021 (01)	9

8332-0000030 (02)	9

8332-0000031 (03)	9

8602-2410100-20 Ось с тормозами и колесами	11

8332-2410100-20(01)	11

8602-2410101-20(02)	11

8332-2410101-20(03)	11

96741-2410102-20  Ось со ступицами и тормозами	12

96741-2410103-20 (01)	12

8602-2410102-20 (02)	12

8602-2410103-20 (03)	12

8332-2410102-20 (04)	12

8332-2410103-20 (05)	12

8602-2410110-20    Ось	15

8602-2410111-20(01)	15

8332-2410110-20(02)	15

8332-2410111-20(03)	15

8602-2707008 Дышло	17

8602-2707009	17

8602-2707040 Петля сцепная с втулкой	18

8332-2801500 Установка боковой защиты	19

8332-2804010  Установка бампера	20

8602-2822001 Установка поворотной тележки	21

8602-2822201(02)	21

8332-2822001(03)	21

8332-03-2822001(05)	21

8560-2822001(06)	21

8602-2822003 Установка поворотной тележки	21

8602-2822203(02)	21

8332-2822003(03)	21

8332-03-2822003(05)	21

8560-2822003(06)	21

8602-2822010 Тележка поворотная(зазорная сцепка)	23

8602-2822210(02)	23

8560-2822010(03)	23

8332-2822010(04)	23

8602-2822011 Тележка передняя (беззазорная сцепка)	24

8602-2822211(02)	24

8560-2822011(03)	24

8332-2822011(04)	24

8602-2902001 Установка  передней подвески	26

8332-2902001 (01)	26

8332-03-2902001(02)	26

8602-2912001 Установка задней подвески	28

8332-2912001	28

8332-03-2912001	28

8332-2912012 Рессора с ушком	30

96741-3101010 Колесо с шиной	31

96742-3101010	31

96741-3104076 Гайка подшипника	32

8560-3105001 Установка запасного колеса	33

8332-3500001   Установка привода пневмотормозов без  АБС	34

8332-3500001-01   Установка привода пневмотормозов с АБС	37

96741-3502120-10 Кронштейн правый с втулкой	40

96741-3502121-10 Кронштейн левый с втулкой	40

96741-3502128 Опора разжимного кулака	41

8332-3508001 Установка стояночного тормоза	42

96931-3508110  Привод передний	44

8332-3700010 Установка электрооборудования	46

9334-3716020 Установка задних фонарей	48

8332-3926010 Установка противооткатных упоров	49

8332-8500020 Платформа	50

8332-8502000-01  Тент платформы	52

6530-8503040-70 Подножка	53

53215-8505029-73  Запор бортов левый	54

53215-8505028-73  (01)Запор бортов правый	54

53215-8508008-70 Каркас тента	55

# Правила пользования каталогом

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для работников организаций и предприятий, занимающихся техническим обслуживанием  и ремонтом прицепов

НЕФАЗ-8332-0000020, НЕФАЗ-8332-0000021, НЕФАЗ-8332-0000030, НЕФАЗ-8332-0000031.

Номенклатура деталей, включенных в каталог, значительно шире номенклатуры деталей, подлежащих поставке в запасные части.

Каталог является справочным техническим пособием при заказе или поставке запасных  частей,  изучении конструкции прицепов, а также может служить пособием при разборке и сборке сборочных  единиц.

Каталог содержит  развернутые  иллюстрации  сборочных  единиц, сгруппированных по возрастанию групп, подгрупп и порядковому номеру в подгруппе.

В спецификациях каталога указаны позиции по конструкторской документации, обозначения сборочных единиц и деталей, их количество  на  одну  сборочную единицу и наименование. В наименованиях стандартизованных изделий приведены основные параметры.

Иногда в круглых скобках  встречаются ссылки (см.  ... ). Это значит, что данная  позиция своего документа не имеет и проходит по другому  конструкторскому документу.

Спецификации могут быть сводными и включать в себя переменные данные по нескольким сборочным единицам.

Рисунки также могут быть общими для разных комплектаций. Применяемость позиций смотри по спецификации.

Цифры 1-2, 2-2 1-3, 2-3, 3-3 в конце страницы означает  , что сборочная единица представлена на 2 или 3 листах.

При составлении заявок на запасные части необходимо  по  указателю сборочных единиц, найти сборочную единицу, в которую входит нужная деталь. По содержанию определить номер страницы на которой находится сборочная единица. Затем найти нужную деталь на рисунке и определить ее номер. Необходимое количество и полное наименование детали определяется по спецификации к рисунку.

В связи с постоянной работой по совершенствованию конструкций прицепов и повышения уровня безопасности, надежности и эксплуатационных качеств в конструкции могут быть отдельные изменения не отраженные в настоящем издании.

| Обозначение | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# УКАЗАТЕЛЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

## Группа 00- Прицеп  в сборе

| 8332-0000020 | + |  |  |  | Прицеп в сборе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8332-0000021 |  | + |  |  | Прицеп в сборе (см.8332-0000020) |
| 8332-0000030 |  |  | + |  | Прицеп в сборе (см.8332-0000020) |
| 8332-0000031 |  |  |  | + | Прицеп в сборе (см.8332-0000020) |

## Группа 24  - Ось передняя (задняя)

| 8332-2410101 | + | + | + | + | Ось с колесами и тормозами (см.8602-2410100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8332-2410101-20 | + | + | + | + | Ось с колесами и тормозами (см.8602-2410100-20) |
| 8332-2410102 | + | + | + | + | Ось со ступицами и тормозами (см.96741-2410102) |
| 8332-2410102-20 | + | + | + | + | Ось со ступицами и тормозами (см.96741-2410102-20) |
| 8332-2410103 | + | + | + | + | Ось со ступицами и тормозами (см.96741-2410102) |
| 8332-241010320 | + | + | + | + | Ось со ступицами и тормозами(см.96741-2410102-20) |
| 8332-2410110 | + | + | + | + | Ось задняя (см.8602-2410110) |
| 8332-2410111 | + | + | + | + | Ось передняя (см.8602-2410110) |
| 8332-2410110-20 | + | + | + | + | Ось задняя (см.8602-2410110-20) |
| 8332-2410111-20 | + | + | + | + | Ось передняя (см.8602-2410110-20) |

## Группа 27-  Устройство  тягово-сцепное

| 8602-2707008 | + | + |  |  | Дышло для ТСУ типа петля-крюк (зазорная сцепка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8602-2707009 |  |  | + | + | Дышло для ТСУ типа петля-крюк (беззазорная сцепка) |
| 8602-2707040 |  |  | + | + | Петля сцепная со втулкой |

## Группа 28  - Рама (Тележка, боковая защита, задний буфер)

| 8332-2801500 | + | + | + | + | Установка боковой защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8332-2804010 | + | + | + | + | Установка бампера |
| 8332-2822001 | + | + |  |  | Установка передней тележки |
| 8332-2822003 |  |  | + | + | Установка поворотной тележки |
| 8332-2822010 | + | + |  |  | Тележка передняя |
| 8332-2822011 |  |  | + | + | Тележка передняя |

## Группа 29 - Подвеска

| 8332-2902001 | + | + | + | + | Установка передней подвески(см. 8602-2902001) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8332-2912001 | + | + | + | + | Установка задней подвески (см. 8602-2912001) |
| 8332-2912012 | + | + | + | + | Рессора с ушком |

## Группа 31  - Колесо

| 96741-3101010 | + | + | + | + | Колесо с шиной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96741-3104076 | + | + | + | + | Гайка подшипника |
| 8560-3105001 | + | + | + | + | Установка запасного колеса |

1-2

| Обозначение | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Группа 35  -  Тормоза

| 8332-3500001-01 | + | + | + | + | Установка привода пневмотормозов с АБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8332-3500001 | + | + | + | + | Установка привода пневмотормозов без АБС |
| 96741-3502120-10 | + | + | + | + | Кронштейн правый со втулкой |
| 96741-3502121-10 | + | + | + | + | Кронштейн левый со втулкой |
| 96741-3502128 | + | + | + | + | Кронштейн разжимного кулака |
| 8332-3508001 | + | + | + | + | Установка привода стояночного тормоза |
| 96931-3508110 | + | + | + | + | Привод передний |
| 8332-3508181 | + | + | + | + | Трос в сборе |

## Группа 37  -  Электрооборудование

| 8332-3700010 | + | + | + | + | Установка электрооборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9334-3716020 | + | + | + | + | Установка задних фонарей |

## Группа 39  -  Инструмент принадлежности

| 8332-3926010 | + | + | + | + | Установка противооткатных упоров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Группа  85 – Платформа

| 8332-8500020 | + | + | + | + | Платформа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8332-8502000-01 |  | + |  | + | Тент платформы |
| 6520-8503040-70 | + | + | + | + | Подножка |
| 53215-8505028-73 | + | + | + | + | Запор борта правый |
| 53215-8505029-73 | + | + | + | + | Запор борта левый |
| 53215-8508008-70 |  | + |  | + | Каркас тента |

2-2

# Сборочные единицы

# и детали

# 8332-0000020  Прицеп в сборе

# 8332-0000021 (01)

# 8332-0000030 (02)

# 8332-0000031 (03)

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | Сборочные единицы |
| 1 | 8332-8500020 | 1 | 1 | 1 | 1 | Платформа |
| 3 | 8332-2801500 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установка боковой защиты |
| 5 | 8332-2804010 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установка бампера |
| 7 | 8332-2822001 | 1 | 1 |  |  | Установка передней тележки |
| 7 | 8332-2822003 |  |  | 1 | 1 | Установка поворотной тележки |
| 9 | 8332-2912001 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установка задней подвески |
| 11 | 8332-3700010 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установка электрооборудования |
| 13 | 53215-8508008-70 |  | 1 |  | 1 | Каркас тента |
| 15 | 8332-8502000-01 |  | 1 |  | 1 | Тент платформы |
| 19 | 8332-3926010 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установка противооткатных упоров |
| 21 | 8332-3500001-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установка пневматических тормозов с АБС |
| - | 8332-3500001 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установка пневматических тормозов без АБС |
| 23 | 8332-3508001 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установка привода стояночного тормоза |
| 25 | 8560-3105001 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установка запасного колеса |
|  |  |  |  |  |  | Детали |
| 33 | 8332-3506500 | 1 | 1 | 1 | 1 | Табличка регулятора тормозных сил |
| 35 | 8560-3904010-06 | 1 | 1 | 1 | 1 | Табличка заводская |
| 37 | 8602-8511033 | 4 | 4 | 4 | 4 | Крыло брызговика |
| 39 | 5511-8404282 | 4 | 4 | 4 | 4 | Фартук брызговика |
| 41 | 5511-8404283 | 4 | 4 | 4 | 4 | Пластина крепления фартука |
|  |  |  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 47 | 1/09024/21 | 24 | 24 | 24 | 24 | Болт М6-6gх20 (ГОСТ 7798-70) |
| 48 | 1/59707/21 | 16 | 16 | 16 | 16 | Болт М10х1,25-6gх25 (ГОСТ 7798-70) |
| 49 | 1/58962/11 | 24 | 24 | 24 | 24 | Гайка Е М6-6H (ГОСТ 5927-70) |
| 50 | 1/21647/11 | 16 | 16 | 16 | 16 | Гайка Е М10х1,25-6Н (ГОСТ 5927-70) |
| 51 | 1/05164/70 | 24 | 24 | 24 | 24 | Шайба пружинная 6,15 (ГОСТ 6402-70) |
| 52 | 1/05168/70 | 16 | 16 | 16 | 16 | Шайба пружинная 10,2 9(ГОСТ 6402-70) |
| 53 | 1/28388/90 | 8 | 8 | 8 | 8 | Заклепка односторонняя 3х6 |
| 54 | 1/26468/01 | 16 | 16 | 16 | 16 | Шайба плоская 10,2х25 (ГОСТ 18123-82) |

1-2

2-2

# 8602-2410100-20 Ось с тормозами и колесами

# 8332-2410100-20(01)

# 8602-2410101-20(02)

# 8332-2410101-20(03)

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 | 02 | 03 | Сборочные единицы |
| 1 | 8602-2410102-20 | 1 |  |  |  | Ось со ступицами и тормозами задняя (см. 96741-2410102-20) |
| 1 | 8332-2410102-20 |  |  | 1 |  | Ось со ступицами и тормозами задняя (см. 96741-2410102-20) |
| 2 | 8602-2410103-20 |  | 1 |  |  | Ось со ступицами и тормозами передняя (см. 96741-2410102-20) |
| 2 | 8332-2410103-20 |  |  |  | 1 | Ось со ступицами и тормозами передняя (см. 96741-2410102-20) |
| 4 | 96741-3101010 | 4 | 4 | 4 | 4 | Колесо дисковое с шиной |
| 6 | 9693-3000012 | 20 | 20 | 20 | 20 | Гайка крепления колеса взамен поз.11,12 |
|  |  |  |  |  |  | Детали |
| 8 | 96741-3101049 | 2 | 2 | 2 | 2 | Кронштейн |
|  |  |  |  |  |  | Прочие изделия |
| 10 | 11-3116010-02 | 2 | 2 | 2 | 2 | Удлинитель вентиля |
| 11 | 356-71748 | 20 | 20 | 20 | 20 | Гайка с шайбой взамен поз.6,12 |
| 12 | 5425-3101040 | 20 | 20 | 20 | 20 | Гайка с шайбой 6,11 |

# 96741-2410102-20  Ось со ступицами и тормозами

# 96741-2410103-20 (01)

# 8602-2410102-20 (02)

# 8602-2410103-20 (03)

# 8332-2410102-20 (04)

# 8332-2410103-20 (05)

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Сборочные единицы |
| 1 | 96741-2410110-20 | 1 |  |  |  |  |  | Ось (задняя) |
| 2 | 96741-2410111-20 |  | 1 |  |  |  |  | Ось(передняя) |
| 1 | 8602-2410110-20 |  |  | 1 |  |  |  | Ось(задняя) |
| 2 | 8602-2410111-20 |  |  |  | 1 |  |  | Ось (передняя) (см.8602-2410110-20) |
| 1 | 8332-2410110-20 |  |  |  |  | 1 |  | Ось(задняя) (см.8602-2410110-20) |
| 2 | 8332-2410111-20 |  |  |  |  |  | 1 | Ось (передняя) (см.8602-2410110-20) |
| 4 | 65115-3104007-20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ступица заднего колеса с барабаном взамен поз.5 |
| 5 | 65115-3104007-22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ступица заднего колеса с барабаном и ротором взамен поз.4 |
| 11 | 96741-3104076 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Гайка подшипника |
| 14 | 53212-3501090 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Колодка с накладками в сборе |
| 16 | 96741-3501136 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | Рычаг регулировочный |
| 17 | 5320-3501136 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | Рычаг регулировочный |
| 23 | 96741-3502012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Суппорт заднего тормоза правый |
| 24 | 96741-3502013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Суппорт заднего тормоза левый |
| 27 | 96741-3502120-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кронштейн правый с втулкой |
| 28 | 96741-3502121-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кронштейн левый с втулкой |
| 31 | 96741-3502128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Опора разжимного кулака |
| 32 | 96741-3502300-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Держатель датчика |
| 35 | 96742-3508150 |  |  | 2 |  | 2 |  | Рычаг |
| 36 | 96742-3508150-01 | 2 | 2 |  |  |  |  | Рычаг |
| 38 | 96742-3508220 | 1 | 1 |  |  |  |  | Уравнитель |
| 40 | 661-3519110 |  |  | 2 |  | 2 |  | Тормозная камера в сборе |
| 41 | 500-3519110-01(тип 30) | 2 | 2 |  |  |  |  | Тормозная камера в сборе взамен поз.42,43,44 |
| 42 | 661-3519210(тип 24) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Камера тормозная в сборе взамен поз. 41,43,44 |
| 43 | Г-100-3519210(тип 24) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Тормозная камера взамен поз.41,42,44 |
| 44 | 96741-3519210(тип24) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Камера тормозная в сборе взамен поз. 41,42,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Детали |
| 50 | 96741-2410004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Прокладка |
| 51 | 96741-3104016 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Крышка |
| 52 | 205-3104077 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Гайка подшипника |
| 53 | 96741-3104078 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Контргайка |
| 54 | 5320-3104079 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба замковая взамен поз.55 |
| 55 | 96741-3104079 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба замковая взамен поз.54 |
| 56 | 5320-3104082 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба стопорная взамен поз.57 |
| 57 | 96741-3104082 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба стопорная взамен поз.56 |
| 59 | 96741-3104084 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Болт |
| 63 | 96741-3501031 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Заглушка |
| 65 | 5320-3501035 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Пружина |
| 67 | 96741-3501107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ось ролика взамен поз.68 |
| 68 | 5320-3501107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ось ролика взамен поз.67 |
| 69 | 96741-3501108 | 8 max | 8 max | 8 max | 8 max | 8 max | 8 max | Шайба регулировочная взамен поз.101 |
| 70 | 9334-08-3501108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба (max кол-во) |
| 71 | 96741-3501109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ролик колодки тормоза взамен поз.72 |
| 72 | 5320-3501109-10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ролик колодки взамен поз.71 |
| 73 | 96741-3501110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба взамен поз.98 |
| 75 | 96741-3501132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ось колодки взамен поз.76 |
| 76 | 53212-3501132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ось колодки взамен поз.75 |
| 78 | 96741-3501133 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Накладка осей колодок |
| 79 | 5320-3501133 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Накладка осей колодок |

1-3

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  |
| 81 | 96741-3501134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Чека оси колодки взамен поз.82 |
| 82 | 5320-3501134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Чека осей колодок взамен поз.81 |
| 84 | 96741-3502030 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Щиток заднего тормоза взамен поз.85 |
| 85 | 53212-3502030 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Щиток заднего тормоза взамен поз.84 |
| 87 | 9693-3502110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кулак разжимной правый |
| 88 | 9693-3502111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кулак разжимной левый |
| 89 | 96742-3502113 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Болт специальный |
| 92 | 96741-3502302-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Кольцо |
| 94 | 9674-3508161 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Пружина |
| 95 | 55102-8501206 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба с поз.43 |
| 96 | 853527 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Контргайка |
| 98 | 853641 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба взамен поз.73 |
| 101 | 853642 | 8 max | 8 max | 8 max | 8 max | 8 max | 8 max | Шайба взамен поз.69 |
| 103 | 7889-1089 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Заглушка (кол-во 4 без АБС) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 111 | 1/09021/21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Болт М6-6gх14 |
| 113 | 1/60431/21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Болт М8-6gх14 |
| 116 | 853048 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Болт М14х1,5-6gх30 |
| 119 | 1/61015/11 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Гайка Е М12х1,25-6Н |
| 121 | 356-70503 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Гайка Е М16-6Н |
| 123 | 1/21643/11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Гайка Е М20х1,5-6Н |
| 128 | 1/05164/70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Шайба пружинная 6 |
| 129 | 1/05166/70 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Шайба пружинная 8 |
| 131 | 1/05170/70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Шайба пружинная 12 |
| 132 | 1/05171/73 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Шайба пружинная 14 |
| 133 | 1/05172/70 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Шайба пружинная 16 |
| 134 | 1/05174/70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Шайба пружинная 20 |
| 139 | 1/42747/31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | Болт самоконтрящий 12х1,25-6gх40 |
| 142 | 1/07338/01 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Шплинт разводной 3,7х40 |
| 143 | 1/07985/01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Шплинт разводной 5,7х50 |
| 145 | 260088 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Палец 12х38 |
| 147 | 864006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Масленка 1.3.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 |
| 148 | 864009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Масленка 2.3.45.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие изделия |
| 151 | 899 760 510 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Втулка |
| 152 | 441 032 8080 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Датчик АБС+SO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Материалы |
| 155 | 8305020684 | 2,5г | 2,5г | 2,5г | 2,5г | 2,5г | 2,5г | Смазка "WABCO" 1 тюбик на 4 датчика |

2-3

3-3

# 8602-2410110-20    Ось

# 8602-2410111-20(01)

# 8332-2410110-20(02)

# 8332-2410111-20(03)

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 | 02 | 03 | Сборочные единицы |
| 1 | 96741-2410020-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | Балка оси |
|  |  |  |  |  |  | Детали |
| 8 | 96741-2410130 | 2 | 2 | 2 | 2 | Опора держателя датчика |
| 12 | 8332-03-2410038 | 2 | 2 |  |  | Опора рессоры |
| 12 | 8332-2410138 |  |  | 2 | 2 | Опора рессоры |
| 14 | 9674-2822035 | 2 |  | 2 |  | Кронштейн |
| 19 | 55111-3104053-20 | 2 | 2 | 2 | 2 | Кольцо манжеты |
| 20 | 8602-3500038 |  | 1 |  | 1 | Кронштейн |
| 21 | 8602-2701090-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кронштейн |
| 22 | 4947-3724193 | 4 | 4 | 4 | 4 | Скоба провода |

# 8602-2707008 Дышло

# 8602-2707009

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 008 | 009 | Сборочные единицы |
| 1 | 8602-2707010 | 1 | 1 | Дышло в сборе |
| 3 | 8602-2707040 | - | 1 | Петля сцепная со втулкой |
|  |  |  |  | Детали |
| 5 | 8602-2707070 | 1 | - | Петля буксирная |
| 10 | 8602-2707048 | 2 | 2 | Гайка |
| 11 | 8602-2707146 | 1 | 1 | Шайба |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 15 | 870823 | 1 | 1 | Шпонка сегментная ГОСТ 24071-97 (см.870802) |

# 8602-2707040 Петля сцепная с втулкой

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Детали |
| 1 | 8602-2707051 | 1 | Петля сцепная дышла |
| 2 | 8602-2707052 | 1 | Втулка |

# 8332-2801500 Установка боковой защиты

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 8332-2801511 | 4 | Швеллер в сборе |
| 2 | 8332-2801516 | 4 | Упор |
| 3 | 9334-2801520 | 2 | Стойка в сборе |
|  |  |  | Детали |
| 4 | 8332-2801524 | 2 | Стойка левая |
| 5 | 8332-2801523 | 2 | Стойка правая |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 6 | 1/59705/21 | 4 | Болт М10х1,25-6gх20 (ГОСТ 7798-70) |
| 7 | 1/55403/21 | 16 | Болт М12х1,25-6gх25 (ГОСТ 7798-70) |
| 9 | 1/21647/11 | 12 | Гайка Е М10х1,25-6Н (ГОСТ 7798-70) |
| 10 | 1/61015/11 | 16 | Гайка Е М12х1,25-6Н (ГОСТ 5927-70) |
| 12 | 1/05168/70 | 12 | Шайба пружинная 10,2 (ГОСТ 6402-70) |
| 13 | 1/05170/70 | 16 | Шайба пружинная 12,2 (ГОСТ 6402-70) |

# 8332-2804010  Установка бампера

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 8332-2804020 | 2 | Стойка |
| 2 | 8332-2804030 | 2 | Раскос |
| 3 | 8332-2804060-01 | 1 | Лестница |
| 4 | 96741-2804020 | 1 | Буфер |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 11 | 1/14223/31 | 16 | Болт М14х1,5-6gх30 |
| 12 | 1/13762/21 | 8 | Болт М16х1,5-6gх35 ГОСТ 7798-70 |
| 16 | 1/21640/11 | 16 | Гайка Е М14х1,5-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 17 | 1/21641/11 | 8 | Гайка Е М16х1,5-6Н |
| 21 | 1/05171/73 | 16 | Шайба пружинная 14,2 ГОСТ 6402-70 |
| 22 | 1/05172/70 | 8 | Шайба пружинная 16,3 |
| 26 | 1/05201/01 | 8 | Шайба плоская 14,4х26 ГОСТ 18123-82 |

# 8602-2822001 Установка поворотной тележки

# 8602-2822201(02)

# 8332-2822001(03)

# 8332-03-2822001(05)

# 8560-2822001(06)

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 02 | 03 | 05 | 06 | Сборочные единицы |
| 1 | 8602-2822010 | 1 |  |  |  |  | Тележка поворотная |
| 1 | 8602-2822210 |  | 1 |  |  |  | Тележка поворотная (см.8602-2822010) |
| 1 | 8332-2822010 |  |  | 1 |  |  | Тележка поворотная (см.8602-2822010) |
| 1 | 8332-03-2822010 |  |  |  | 1 |  | Тележка поворотная |
| 1 | 8560-2822010 |  |  |  |  | 1 | Тележка поворотная (см.8602-2822010) |
|  |  |  |  |  |  |  | Детали |
| 4 | 8602-2704020 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Болт специальный допускается замена на поз.12 |
| 6 | 8602-2822021 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Болт специальный |
| 7 | 8602-2822022 | Кол-во и место устанавливать по необходимости | Прокладка регулировочная |
| 8 | 8602-2822023 | Кол-во и место устанавливать по необходимости | Прокладка регулировочная (см.8602-2822022) |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 12 | 1/59844/21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Болт М18х1,5-6gх55 взамен поз.4 |
| 14 | 1/21642/21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Гайка Е М18х1,5-6Н |
| 16 | 1/05173/73 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Шайба пружинная 18 |

# 8602-2822003 Установка поворотной тележки

# 8602-2822203(02)

# 8332-2822003(03)

# 8332-03-2822003(05)

# 8560-2822003(06)

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 02 | 03 | 05 | 06 | Сборочные единицы |
| 1 | 8602-2822011 | 1 |  |  |  |  | Тележка передняя(см.8602-2822010) |
| 1 | 8602-2822211 |  | 1 |  |  |  | Тележка передняя (см.8602-2822010) |
| 1 | 8332-2822011 |  |  | 1 |  |  | Тележка передняя (см.8602-2822011) |
| 1 | 8332-03-2822011 |  |  |  | 1 |  | Тележка передняя |
| 1 | 8560-2822011 |  |  |  |  | 1 | Тележка передняя (см.8602-2822010) |
|  |  |  |  |  |  |  | Детали |
| 4 | 8602-2704020 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Болт специальный допускается замена на поз.12 |
| 6 | 8602-2822021 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Болт специальный |
| 7 | 8602-2822022 | Кол-во и место устанавливать по необходимости | Прокладка регулировочная |
| 8 | 8602-2822023 | Кол-во и место устанавливать по необходимости | Прокладка регулировочная (см.8602-2822022) |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 12 | 1/59844/21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Болт М18х1,5-6gх55 взамен поз.4 |
| 14 | 1/21642/21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Гайка Е М18х1,5-6Н |
| 16 | 1/05173/73 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Шайба пружинная 18 |

1-2

2-2

# 8602-2822010 Тележка поворотная(зазорная сцепка)

# 8602-2822210(02)

# 8560-2822010(03)

# 8332-2822010(04)

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 02 | 03 | 04 | Сборочные единицы |
| 1 | 8332-2701012 | - | - | 1 | 1 | Рама |
| 1 | 8602-2701012 | 1 | 1 |  |  | Рама |
| 3 | 8352-2704010-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | Круг поворотный допускается замена на поз.4,5,6,7 |
| 4 | 8350-2704010-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | Круг поворотный взамен поз.3,5,6,7 |
| 5 | 8602-2704000 | 1 | 1 | 1 | 1 | Круг поворотный взамен поз.3,4,6,7 |
| 6 | 8355-2704010-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | Круг поворотный взамен поз.3,4,5,7 |
| 7 | 8350-2704010 | 1 | 1 | 1 | 1 | Круг поворотный взамен поз.3,4,5,6 |
| 8 | 8602-2705054 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рукоятка стопора |
| 10 | 8560-2707008 |  | 1 | 1 |  | Дышло для ТСУ типа петля-крюк |
| 11 | 8602-2707008 | 1 |  |  | 1 | Дышло для ТСУ типа петля-крюк |
| 15 | 8332-2902001 |  |  | 1 | 1 | Установка передней подвески (см.8602-2902001) |
| 15 | 8602-2902001 | 1 | 1 |  |  | Установка передней подвески |
| 17 | 8332-8511020 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кронштейн брызговика |
| 18 | 8332-8511021 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кронштейн брызговика |
|  |  |  |  |  |  | Детали |
| 20 | 8602-2704020 | 6 | 6 | 6 | 6 | Болт специальный |
| 22 | 8602-2705012 | 1 | 1 | 1 | 1 | Фиксатор |
| 24 | 8602-2705014 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пружина |
| 26 | 8602-2705032 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крышка |
| 28 | 887Б-2707066-10 | 2 | 2 | 2 | 2 | Пружина допускается замена на поз.29 |
| 29 | 8602-2707066 | 2 | 2 | 2 | 2 | Пружина взамен поз.28 |
| 30 | 96741-2822007 | 4 | 4 | 4 | 4 | Аппликация |
| 31 | 8602-2822021 | 4 | 4 | 4 | 4 | Болт специальный(см.8602-2704020) |
| 32 | 8602-2822022 | 8max | 8max | 8max | 8max | Прокладка регулировочная |
| 33 | 8602-2822023 | 8max | 8max | 8max | 8max | Прокладка регулировочная(cv/8602-2822022) |
| 34 | 8602-2822031 | 8 | 8 | 8 | 8 | Пластина стопорная |
| 35 | 8602-2822032 | 2 | 2 | 2 | 2 | Пластина стопорная(вариант) |
| 36 | 8602-2822032-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | Пластина стопорная |
| 37 | 8332-2822178 |  |  | 2 | 2 | Палец дышла |
| 38 | 8332-2822231 | 8 | 8 | 2 | 2 | Шайба регулировочная |
| 39 | 8602-2902478 | 2 | 2 |  |  | Палец ушка рессоры |
| 41 | 8602-2912550 | 2 | 2 | 2 | 2 | Гайка М27х1,5-6Н допускается замена на поз.50 |
| 42 | 8602-2912551 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба 27 |
| 44 | 8332-07-8511026 | 2 | 2 | 2 | 2 | Пластина |
| 42 | 8602-2912551 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба 27 |
|  |  |  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 46 | 1/60436/21 | 2 | 2 | 2 | 2 | Болт М8-6gx25 |
| 48 | 1/21642/21 | 10 | 10 | 10 | 10 | Гайка Е М18х1,5-6Н |
| 50 | 853518 | 2 | 2 | 2 | 2 | Гайка М27х1,5-6Н взамен поз.41 |
| 52 | 1/05166/70 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба пружинная 8 |
| 57 | 252164 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба пружинная 27 |
| 60 | 1/05200/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шайба плоская 12х22 |
| 62 | 1/07336/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шплинт разводной 3х25 |
| 65 | 864006 | 2 | 2 | 2 | 2 | Масленка 1.3.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 |
| 68 | 260088 | 1 | 1 | 1 | 1 | Палец 12х38 ОСТ 37.001.163-75 |

1-3

# 8602-2822011 Тележка передняя (беззазорная сцепка)

# 8602-2822211(02)

# 8560-2822011(03)

# 8332-2822011(04)

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 02 | 03 | 04 | Сборочные единицы |
| 1 | 8332-2701012 |  |  | 1 | 1 | Рама |
| 1 | 8602-2701012 | 1 | 1 |  |  | Рама |
| 3 | 8352-2704010-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | Круг поворотный допускается замена на поз.4,5,6 |
| 4 | 8350-2704010-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | Круг поворотный взамен поз.3,5,6 |
| 5 | 8602-2704000 | 1 | 1 | 1 | 1 | Круг поворотный взамен поз.3,4,6 |
| 6 | 8355-2704010-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | Круг поворотный взамен поз.3,4,5 |
| 8 | 8602-2705054 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рукоятка стопора |
| 10 | 8560-2707009 |  | 1 | 1 |  | Дышло для ТСУ типа петля-крюк |
| 11 | 8602-2707009 | 1 |  |  | 1 | Дышло для ТСУ типа петля-крюк |
| 15 | 8332-2902001 |  |  | 1 | 1 | Установка передней тележки (см.8602-2902001) |
| 15 | 8602-2902001 | 1 | 1 |  |  | Установка передней подвески |
| 17 | 8332-8511020 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кронштейн брызговика |
| 18 | 8332-8511021 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кронштейн брызговика |
|  |  |  |  |  |  | Детали |
| 20 | 8602-2704020 | 6 | 6 | 6 | 6 | Болт специальный |
| 22 | 8602-2705012 | 1 | 1 | 1 | 1 | Фиксатор |
| 24 | 8602-2705014 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пружина |
| 26 | 8602-2705032 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крышка |
| 28 | 887Б-2707066-10 | 2 | 2 | 2 | 2 | Пружина допускается замена на поз.29 |
| 29 | 8602-2707066 | 2 | 2 | 2 | 2 | Пружина взамен поз.28 |
| 30 | 96741-2822007 | 4 | 4 | 4 | 4 | Аппликация |
| 31 | 8602-2822021 | 4 | 4 | 4 | 4 | Болт специальный |
| 32 | 8602-2822022 | 8max | 8max | 8max | 8max | Прокладка регулировочная |
| 33 | 8602-2822023 | 8max | 8max | 8max | 8max | Прокладка регулировочная |
| 34 | 8602-2822031 | 8 | 8 | 8 | 8 | Пластина стопорная |
| 35 | 8602-2822032 | 2 | 2 | 2 | 2 | Пластина стопорная(вариант) |
| 36 | 8602-2822032-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | Пластина стопорная |
| 37 | 8332-2822178 |  |  | 2 | 2 | Палец дышла |
| 38 | 8332-2822231 | 8 | 8 | 2 | 2 | Шайба регулировочная |
| 39 | 8602-2902478 | 2 | 2 |  |  | Палец ушка рессоры |
| 41 | 8602-2912550 | 2 | 2 | 2 | 2 | Гайка М27х1,5-6Н допускается замена на поз.50 |
| 42 | 8602-2912551 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба 27 |
| 44 | 8332-07-8511026 | 2 | 2 | 2 | 2 | Пластина |
|  |  |  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 46 | 1/60436/21 | 2 | 2 | 2 | 2 | Болт М8-6gx25 |
| 47 | 1/21641/21 | 2 | 2 | 2 | 2 | Гайка ЕМ16х15-6Н |
| 48 | 1/21642/21 | 10 | 10 | 10 | 10 | Гайка Е М18х1,5-6Н |
| 50 | 853518 | 2 | 2 | 2 | 2 | Гайка М27х1,5-6Н взамен поз.41 |
| 52 | 1/05166/70 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба пружинная 8 |
| 53 | 1/05172/73 | 10 | 10 | 10 | 10 | Шайба пружинная 16 |
| 57 | 252164 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба 27Л ОСТ 37.001.115-75 |
| 60 | 1/05200/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шайба плоская 12х22 |
| 62 | 1/07336/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шплинт разводной 3х25 |
| 65 | 864006 | 2 | 2 | 2 | 2 | Масленка 1.3.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 |
| 68 | 260088 | 1 | 1 | 1 | 1 | Палец 12х38 ОСТ 37.001.163-75 |

2-3

3-3

# 8602-2902001 Установка  передней подвески

# 8332-2902001 (01)

# 8332-03-2902001(02)

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 | 02 | Сборочные единицы |
| 1 | 8602-2410101-20 | 1 |  |  | Ось с тормозами и колесами |
| 1 | 8332-2410101-20 |  | 1 |  | Ось с тормозами и колесами |
| 1 | 8332-03-2410001 |  |  | 1 | Ось с тормозами и колесами |
| 3 | 130Д-2912007-23 | 2 |  | 2 | Рессора задняя |
| 3 | 8332-2912012 |  | 2 |  | Рессора задняя |
| 5 | 8602-2912412 | 2 |  | 2 | Накладка в сборе |
| 7 | 130-2913007-02 | 2 |  | 2 | Рессора задняя дополнительная |
| 7 | 500А-2913012 |  | 2 |  | Рессора листовая |
|  |  |  |  |  | Детали |
| 5 | 8560-06-2912403 |  | 2 |  | Накладка |
| 14 | 8602-2902478 | 2 |  | 2 | Палец ушка рессоры |
| 14 | 8332-2902478 |  | 2 |  | Палец ушка рессоры |
| 16 | 8602-2902487 | 2 |  | 2 | Втулка |
| 16 | 8332-2902487 |  | 2 |  | Втулка |
| 18 | 130-2912119-В | 2 |  | 2 | Лист промежуточный |
| 18 | 8332-2912119 |  | 2 |  | Лист промежуточный |
| 21 | 8602-2912408 |  | 4 |  | Стремянка рессоры |
| 21 | 8332-03-2912408 | 4 |  | 4 | Стремянка рессоры |
| 23 | 8560-06-2912515 |  | 2 |  | Подкладка стремянок |
| 23 | 8332-03-2912418 | 2 |  | 2 | Накладка стремянки рессоры |
| 26 | 8602-2912545 | 4 | 4 | 4 | Вкладыш |
| 29 | 8602-2912550 | 2 | 2 | 2 | Гайка (М27х1,5-6Н) |
| 31 | 8602-2912551 | 2 |  | 2 | Шайба 27 |
| 31 | 8332-2912551 |  | 2 |  | Шайба 27 |
| 33 | 96741-2912414 | 8 |  | 8 | Гайка стремянки |
| 33 | 96741-2912416 |  | 8 |  | Гайка стремянки |
| 35 | 8602-2912570 | 2 | 2 | 2 | Шпилька М14х160 мм |
|  |  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 39 | 1/21640/11 | 4 | 4 | 4 | Гайка Е М14х1,5-6Н |
| 41 | 1/07268/21 | 8 |  | 8 | Гайка низкая М22х1,5-6H |
| 41 | 1/07269/11 |  | 8 |  | Гайка ЕМ24х1,5-6Н |
| 43 | 864006 | 2 | 2 | 2 | Масленка 1.3.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 |
| 45 | 1/05171/73 | 4 | 4 | 4 | Шайба пружинная 14 |
| 47 | 1/05206/01 | 8 | 8 | 8 | Шайба плоская 24х42 ГОСТ 18123-82 |
| 49 | 252164 | 2 | 2 | 2 | Шайба пружинная 27 |

1-2

2-2

# 8602-2912001 Установка задней подвески

# 8332-2912001

# 8332-03-2912001

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 | 02 | Сборочные единицы |
| 1 | 8602-2410101-20 | 1 |  |  | Ось с тормозами и колесами |
| 1 | 8332-2410101-20 |  | 1 |  | Ось с тормозами и колесами |
| 1 | 8332-03-2410001 |  |  | 1 | Ось с тормозами и колесами |
| 3 | 130Д-2912007-23 | 2 |  | 2 | Рессора задняя |
| 3 | 8332-2912012 |  | 2 |  | Рессора с ушком |
| 5 | 8602-2912620 | 2 |  | 2 | Вставка верхняя |
| 7 | 130-2913007-02 | 2 |  | 2 | Рессора задняя дополнительная |
| 7 | 500А-2913012 |  | 2 |  | Рессора задняя дополнительная |
|  |  |  |  |  | Детали |
| 14 | 8602-2902478 | 2 |  | 2 | Палец ушка рессоры |
| 14 | 8332-2902478 |  | 2 |  | Палец ушка рессоры |
| 16 | 8602-2902487 | 2 |  | 2 | Втулка |
| 16 | 8332-2902487 |  | 2 |  | Втулка |
| 18 | 130-2912119-В | 2 |  | 2 | Лист промежуточный |
| 18 | 8332-2912119 |  | 2 |  | Лист промежуточный |
| 20 | 8332-2912403-10 |  | 2 |  | Накладка |
| 22 | 8332-2912404 |  | 2 |  | Регулирующий элемент |
| 22 | 8602-2912404 | 2 |  | 2 | Регулирующий элемент |
| 23 | 8332-2912409 |  | 4 |  | Стремянка рессоры |
| 23 | 8602-2912409 | 4 |  | 4 | Стремянка рессоры |
| 24 | 8602-2912413-10 | 2 |  | 2 | Накладка |
| 26 | 8332-03-2912418 | 2 |  | 2 | Накладка стремянки рессоры |
| 26 | 8560-06-2912515 |  | 2 |  | Подкладка стремянок |
| 30 | 8602-2912545 | 4 | 4 | 4 | Вкладыш |
| 32 | 8602-2912550 | 2 | 2 | 2 | Гайка взамен поз. 40 |
| 33 | 8602-2912551 | 2 |  | 2 | Шайбы 27 |
| 33 | 8332-2912551 |  | 2 |  | Шайба 27 |
| 35 | 96741-2912416 | 8 |  | 8 | Гайка стремянки взамен поз.42 |
| 35 | 96741-2912416 |  | 8 |  | Гайка стремянки взамен поз.36 |
| 37 | 8602-2912570 | 2 | 2 | 2 | Шпилька М14х160 мм |
|  |  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 39 | 1/21640/11 | 4 | 4 | 4 | Гайка Е М14х1,5-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 40 | 853518 | 2 | 2 | 2 | Гайка ЕМ27х1,5 ГОСТ 5927-70 |
| 41 | 1/07268/11 | 8 |  | 8 | Гайка ЕМ22х1,5-6Н |
| 41 | 1/07269/11 |  | 8 |  | Гайка низкая М24х1,5-6H ГОСТ 5916-73 |
| 42 | 853517-П29 | 8 |  | 8 | Гайка со сферой М22х1,5-6Н |
| 43 | 864006 | 2 | 2 | 2 | Масленка 1.3.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 |
| 45 | 1/05171/73 | 4 | 4 | 4 | Шайба пружинная 14,2 ГОСТ 6402-70 |
| 47 | 1/05206/01 | 8 | 8 | 8 | Шайба плоская 24,4х42 ГОСТ 18123-82 |
| 49 | 252164 | 2 | 2 | 2 | Шайба пружинная 27 |

1-2

2-2

# 8332-2912012 Рессора с ушком

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 500А-2912012 | 1 | Рессора задняя |
| 2 | 8332-2912015 | 1 | Ушко рессоры с втулкой допускается замена на поз.3 |
| 3 | 8332-2912015-01 | 1 | Ушко рессоры с втулкой взамен поз.2 |
|  |  |  | Детали |
| 6 | 9332-2902024 | 1 | Гайка специальная |
| 7 | 8332-2902028 | 2 | Втулка ушка |
| 9 | 8332-2902030 | 1 | Болт М20х1,5-6gх70 |
| 10 | 8332-2902128 | 1 | Хомут |
| 11 | 8332-2912016 | 1 | Ушко рессоры допускается замена на поз.12 |
| 12 | 8332-2912126 | 1 | Ушко рессоры взамен поз.11 |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 15 | 1/21641/11 | 4 | Гайка ЕМ16х1,5-6Н |
| 16 | 1/05172/70 | 2 | Шайба пружинная 16 |
| 19 | 853531 | 1 | Гайка ЕМ20х1,5-6Н |
| 21 | 1/07338/01 | 1 | Шплинт 3,7х40 |

# 96741-3101010 Колесо с шиной

# 96742-3101010

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 96741 | 96742 | Сборочные единицы |
| 1 | 53205-3101012-12 | 1 | - | Колесо дисковое 7,0-20 Допускается замена на поз 2 |
| 2 | 99858-3101012 | 1 | - | Колесо дисковое 7,0-20 взамен 1 |
| 3 | 167.3499.3101012 | 1 | 1 | Колесо дисковое 7,0-20 взамен 1,2,4 |
| 4 | 65115-3101012-20 | - | 1 | Колесо дисковое 7,5-20 |
| 6 | 5320-3101300 | 4 | 4 | Груз балансировочный |
| 7 | 5425-3101300 | 4 | 4 | Груз балансировочный |
|  |  |  |  | Детали |
| 9 | 5320-3101026 | 1 | 1 | Кольцо замочное с поз 1, 2, 3 |
| 10 | 7,0-20-3101026А5 | - | 1 | Кольцо замочное с поз 4 |
| 12 | 5320-3101027 | 1 | 1 | Кольцо бортовое с поз 1, 2, 3 |
| 14 | 8,0-20-3101027 | - | 1 | Кольцо бортовое с поз 4 |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 16 | 9.00R20 И-Н 142 Б М | 1 | - | Шина пневматическая радиальная камерная в сборе ТУ 38.104.106-88 допускается замена на поз 18 |
| 18 | 9.00R20 «FORWARD» | 1 | - | Шина пневматическая радиальная камерная в сборе ГОСТ 5513-97 взамен поз.16 |
| 20 | 10.00R20 «КАМА 310» |  | 1 | Шина пневматическая радиальная камерная в сборе ГОСТ 5513-97 взамен поз.21,22,23 |
| 21 | 10.00R20 “FORWARD” 310-146/143 |  | 1 | Шина пневматическая радиальная камерная в сборе ГОСТ 5513-97 взамен поз.20,22,23 |
| 22 | 10.00R20 “FORWARD” 281-146/143 |  | 1 | Шина пневматическая радиальная камерная в сборе ГОСТ 5513-97 взамен поз.20,21,23 |
| 23 | 10.00R20 И-281, У-4 |  | 1 | Шина пневматическая радиальная камерная в сборе ТУ 38.104.77-92 взамен поз.20,21,22 |

# 96741-3104076 Гайка подшипника

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96741-3104077 | 1 | Гайка |
| 2 | 96741-3104080 | 1 | Штифт |

# 8560-3105001 Установка запасного колеса

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 96741-3101010 | 1 | Колесо дисковое с шиной |
| 2 | 9693-3105010 | 1 | Держатель запасного колеса |
| 3 | 9674-3105861 | 1 | Канат установки запасного колеса |
|  |  |  | Детали |
| 5 | 8560-3105849 | 1 | Ось |
| 6 | 5410-3105885 | 1 | Защелка ворота держателя запасного колеса |
| 7 | 5410-3105899 | 1 | Пружина защелки ворота |
| 9 | 5410-3105903 | 1 | Храповик ворота держателя запасного колеса |
| 10 | 5410-3105907 | 6 | Пружина тарельчатая |
| 11 | 5320-3925231 | 1 | Втулка обжимная |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 13 | 1/21643/11 | 2 | Гайка Е М20х1,5-6Н |
| 14 | 853514 | 1 | Гайка Ек М24х1,5-6Н |
| 15 | 260088 | 1 | Палец 12х38 |
| 16 | 1/05200/01 | 1 | Шайба плоская 12,2х22 (ГОСТ 18123-82) |
| 17 | 1/05204/01 | 3 | Шайба плоская 20,4х35(ГОСТ 18123-82) |
| 18 | 1/05174/77 | 2 | Шайба пружинная 20,3 |
| 19 | 1/07969/01 | 1 | Шплинт разводной 3,7х25 |
| 20 | 1/07972/01 | 1 | Шплинт разводной 4,7х30 |
| 21 | 1/07350/01 | 1 | Шплинт разводной 4,7х50 |

# 8332-3500001   Установка привода пневмотормозов без  АБС

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 96742-3513025 | 1 | Баллон (ресивер дополнительный) |
| 2 | 9674-3513015 | 1 | Баллон (ресивер основной) |
| 3 | 8332-3500040 | 2 | Хомут |
| 4 | 9334-3500042 | 2 | Хомут |
| 5 | 93341-3506150-07 | 3 | Трубка |
| 10 | 93341-3506140-07 | 1 | Трубка (от воздухораспределителя к регулятору тормозных сил) |
| 12 | 93341-3506050-07 | 1 | Трубка ( от клапана ускорительного АБС к регулятору тормозных сил) |
| 14 | 93341-3506370-07 | 1 | Трубка ( от регулятора тормозных сил к клапану АБС) |
| 15 | 8332-3522210 | 2 | Трубка (от клапана АБС к ресиверу) |
| 16 | 8332-3522100 | 1 | Трубка (от клапана ускорительного АБС к ресиверу) |
| 17 | 93341-3506080-07 | 1 | Трубка (к дополнительному ресиверу) |
| 18 | 8332-3506300 | 2 | Трубка (к тормозной камере) |
| 19 | 93341-3506160-07 | 1 | Трубка (к дополнительному ресиверу) |
| 23 | 8602-3506068-01 | 3 | Шланг гибкий (1040мм) |
| 25 | 8602-3506070-01 | 6 | Шланг гибкий (840мм) |
|  |  |  | Детали |
| 32 | 861318 | 2 | Угольник (М22хМ20) |
| 33 | 96741-3522223 | 1 | Штуцер ввертной (М22хМ16) |
| 34 | 8602-3522224 | 7 | Штуцер |
| 35 | 8602-3506093 | 2 | Штуцер(М22хМ18) |
| 36 | 8602-3533033 | 1 | Штанга |
| 37 | 9674-3500034 | 4 | Угольник ввертной М18х3/8" |
| 38 | 9674-3522171 | 1 | Переходник М22х3/8" |
| 41 | 9674-3522169 | 5 | Штуцер (М22хМ18) |
| 42 | 96741-3506091 | 1 | Тройник ((М18хМ20хМ22) |
| 43 | 96741-3522222 | 2 | Тройник (М16хМ20хМ22) |
| 44 | 861003 | 2 | Угольник (М16х3/8") |
| 45 | 96741-3506525 | 4 | Кольцо уплотнительное(d18) |
| 46 | 96741-3506523 | 16 | Кольцо уплотнительное(d12) |
| 47 | 96742-3522175 | 4 | Штуцер (М22хМ24) |
| 48 | 8602-3506238 | 5 | Штуцер проходной (М20хМ18) |
| 50 | 96741-3506524 | 4 | Кольцо уплотнительное |
| 51 | 96741-3506527 | 24 | Кольцо уплотнительное |
| 52 | 96741-3506544 | 12 | Скоба |
| 53 | 96741-3506547 | 4 | Скоба |
| 54 | 96931-3506399 | 3 | Переходник (М16хМ20) |
| 57 | 9674-3506231 | 1 | Штуцер (М22хМ22) |
| 60 | 96741-3506088 | 2 | Гайка (М20) |
| 61 | 96741-3522228 | 1 | Болт (М12) |
| 64 | 8602-3533033 | 1 | Штанга |
| 65 | 53505-3401228 | 20 | Хомут |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 70 | 1/60434/21 | 4 | Болт М8-6gx20( ГОСТ 7798-70) |
| 71 | 1/60439/21 | 1 | Болт М8-6gx35( ГОСТ 7798-70) |
| 74 | 1/59709/21 | 4 | Болт М10х1,25-6gx35( ГОСТ 7798-70) |
| 79 | 1/61008/11 | 10 | Гайка Е М8-6H (ГОСТ 5927-70) |
| 80 | 1/21647/11 | 10 | Гайка Е М10х1,25-6H( ГОСТ 5927-70) |
| 81 | 1/21644/11 | 3 | Гайка ЕМ22х1,5-6Н (ГОСТ 5918-73) |
| 82 | 1/07914/11 | 4 | Гайка низкая М16х1,5-6H (ГОСТ 5918-73) |
| 83 | 1/07266/11 | 7 | Гайка низкая М18х1,5-6H (ГОСТ 5918-73) |
| 84 | 1/07267/21 | 1 | Гайка низкая М20х1,5-6H (ГОСТ 5918-73) взамен поз.60 |
| 87 | 1/05166/70 | 6 | Шайба пружинная 8,15 (ГОСТ 6402-70) |
| 88 | 1/05168/70 | 6 | Шайба пружинная 10,2 (ГОСТ 6402-70) |

1-3

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 89 | 1/05170/70 | 1 | Шайба пружинная 12,2 (ГОСТ 6402-70) |
| 92 | 1/02634/60 | 8 | Прокладка |
| 93 | 1/02570/60 | 2 | Прокладка |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 96 | 100-3513110 | 1 | Кран слива конденсата |
| 97 | СБИТ.305122003 | 4 | Сетка |
| 98 | Г-100-3533010 | 1 | Регулятор тормозных сил взамен поз.110 |
| 99 | 100-3533110 | 1 | Упругий элемент взамен поз.111 |
| 100 | 100-3515310 | 4 | Клапан контрольного вывода взамен поз.101 |
| 101 | 100-3515310-01 | 4 | Клапан контрольного вывода взамен поз.100 |
| 102 | 100-3518010 | 2 | Клапан ускорительный взамен поз.114 |
| 104 | 12.3531010 | 1 | Клапан воздухораспределительный взамен поз.107или116 |
| 105 | Г-100-3521110 | 1 | Головка соединительная типа «Пальм» взамен поз.118 |
| 106 | Г-100-3521111 | 1 | Головка соединительная типа «Пальм» взамен поз.119 |
| 107 | 100-3531008 | 1 | Клапан воздухораспределительный взамен поз.104или116 |
| 109 | 12.3511310 | 2 | Фильтр магистральный |
| 110 | 8007.35.33010 | 1 | Регулятор тормозных сил взамен поз.98 |
| 111 | 8638.35.33110 | 1 | Упругий элемент взамен поз.99 |
| 114 | 8001.35.18.010 | 1 | Клапан ускорительный взамен поз.102 |
| 116 | 7494.35.31.010-01 | 1 | Клапан воздухораспределительный взамен поз.107или104 |
| 118 | 7492.35.21.113 | 1 | Головка соединительная типа «Палм» взамен поз.105 |
| 119 | 7493.35.21.114 | 1 | Головка соединительная типа «Палм» взамен поз.106 |
| 120 | 53205-3506435 | 8 | Лента спиральная 22х18х19 ТУ 22-45-001-10841338-93 |
| 121 | 53205-3506433 | 7 | Лента спиральная 12х9х11 ТУ 22-45-001-10841338-93 |

2-3

3-3

# 8332-3500001-01   Установка привода пневмотормозов с АБС

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 96742-3513025 | 1 | Баллон (ресивер дополнительный) |
| 2 | 9674-3513015 | 1 | Баллон (ресивер основной) |
| 3 | 8332-3500040 | 2 | Хомут |
| 4 | 9334-3500042 | 2 | Хомут |
| 5,7,9 | 93341-3506150-07 | 3 | Трубка |
| 10 | 93341-3506140-07 | 1 | Трубка (от воздухораспределителя к регулятору тормозных сил) |
| 12 | 93341-3506050-07 | 1 | Трубка ( от клапана ускорительного АБС к регулятору тормозных сил) |
| 14 | 93341-3506370-07 | 1 | Трубка ( от регулятора тормозных сил к клапану АБС) |
| 15 | 8332-3522210 | 2 | Трубка (от клапана АБС к ресиверу) |
| 16 | 8332-3522100 | 1 | Трубка (от клапана ускорительного АБС к ресиверу) |
| 17 | 93341-3506080-07 | 1 | Трубка (к дополнительному ресиверу) |
| 18 | 8332-3506300 | 2 | Трубка (к тормозной камере) |
| 19 | 93341-3506160-07 | 1 | Трубка (к дополнительному ресиверу) |
| 23 | 8602-3506068-01 | 3 | Шланг гибкий (1040мм) |
| 25 | 8602-3506070-01 | 6 | Шланг гибкий (840мм) |
|  |  |  | Детали |
| 32 | 8602-3522174-01 | 2 | Штуцер проходной (М16хМ18) |
| 33 | 96741-3522223 | 1 | Штуцер ввертной (М22хМ16) |
| 34 | 8602-3522224 | 7 | Штуцер (М22хМ20) с поз.116 6 шт |
| 35 | 8602-3506093 | 2 | Штуцер (М22хМ18) |
| 36 | 9674-3700073 | 4 | Скоба |
| 37 | 9674-3500034 | 3 | Угольник ввертный М18х3/8" |
| 38 | 9674-3522171 | 3 | Переходник М22х3/8" |
| 39 | 8332-3500024 | 2 | Втулка разрезная |
| 41 | 9674-3522169 | 3 | Штуцер (М22хМ18) |
| 42 | 96741-3506091 | 1 | Тройник (М18хМ20хМ22) |
| 43 | 96741-3522222 | 3 | Тройник М16хМ20хМ22) |
| 44 | 861003 | 2 | Угольник (М16хМ16) |
| 45 | 96741-3506525 | 4 | Кольцо уплотнительное |
| 46 | 96741-3506523 | 16 | Кольцо уплотнительное |
| 47 | 96742-3522175 | 3 | Штуцер (М22хМ24) |
| 48 | 8602-3506238 | 5 | Штуцер проходной (М20хМ18) |
| 50 | 96741-3506524 | 10 | Кольцо уплотнительное (d16) |
| 51 | 96741-3506527 | 18 | Кольцо уплотнительное (d22) |
| 52 | 96741-3506544 | 10 | Скоба (d16) |
| 53 | 96741-3506547 | 18 | Скоба (d16) |
| 54 | 96931-3506399 | 2 | Переходник (М16хМ20) |
| 55 | 8602-3522175 | 1 | Штуцер (М26хМ24) |
| 56 | 8602-3522226 | 1 | Прокладка |
| 57 | 9674-3506231 | 1 | Штуцер проходной (М22хМ22) |
| 60 | 96741-3506088 | 1 | Гайка (М20) взамен поз.84 |
| 61 | 96741-3522228 | 1 | Болт (М180 |
| 62 | 9693-3506051-02 | 4 | Пробка (М16) |
| 63 | 9674-3506394 | 1 | Пробка (М220 |
| 64 | 8602-3533033 | 1 | Штанга |
| 65 | 53205-3401228 | 16 | Хомут |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 70 | 1/60434/21 | 2 | Болт М8-6gx20 (ГОСТ 7798-70) |
| 71 | 1/60439/21 | 1 | Болт М8-6gx35 (ГОСТ 7798-70) |
| 74 | 1/59709/21 | 4 | Болт М10х1,25-6gх35( ГОСТ 7798-70) |
| 79 | 1/61008/11 | 8 | Гайка Е М8-6H (ГОСТ 5927-70) |
| 80 | 1/21647/11 | 12 | Гайка Е М10х1,25-6Н |
| 81 | 1/21644/11 | 1 | Гайка Е М22х1,5-6Н |

1-3

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 82 | 1/07914/11 | 2 | Гайка низкая М16х1,5-6H( ГОСТ 5918-73) |
| 83 | 1/07266/11 | 7 | Гайка низкая М18х1,5-6H (ГОСТ 5918-73) |
| 84 | 1/07267/21 | 1 | Гайка ЕМ20х1,5-6Н |
| 87 | 1/05166/70 | 7 | Шайба пружинная 8,15 (ГОСТ 6402-70) |
| 88 | 1/05168/70 | 12 | Шайба пружинная 10,2 (ГОСТ 6402-70) |
| 89 | 1/05170/70 | 1 | Шайба пружинная 12,2 (ГОСТ 6402-70) |
| 92 | 1/02634/60 | 9 | Прокладка 22,1х28х1,5 |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 96 | 100-3513110 | 2 | Кран слива конденсата |
| 97 | СБИТ.305122.003 | 3 | Сетка |
| 98 | 100-3533010 | 1 | Регулятор тормозных сил взамен поз.110 |
| 99 | 100-3533110 | 1 | Упругий элемент взамен поз.111 |
| 100 | 100-3515310 | 4 | Клапан контрольного вывода взамен поз.101 |
| 101 | 100-3515310-01 | 4 | Клапан контрольного вывода взамен поз.100 |
| 102 | 472.1950310 | 1 | Клапан ускорительный АБС |
| 104 | 12.3531010 | 1 | Клапан воздухораспределительный взамен поз.107 или116 |
| 105 | Г-100-3521110 | 1 | Головка соединительного типа "Палм" взамен поз118 |
| 106 | Г-100-3521111 | 1 | Головка соединительного типа "Палм" взамен поз.119 |
| 107 | 100-3531008 | 1 | Клапан воздухораспределительный взамен поз.104 или 116 |
| 109 | 12.3511310 | 2 | Фильтр магистральный 12.35113 |
| 110 | 8007.35.33.010 | 1 | Регулятор тормозных сил замена на поз.98 |
| 111 | 8638.35.110 | 1 | Упругий элемент замена на поз.99 |
| 115 | 53205-3506435 | 5 | Лента спиральная 22х18х19 |
| 116 | 7494.3531010-01 | 1 | Клапан воздухораспределительный замена на поз.107 или 104 |
| 117 | 400 500 0810 | 1 | Клапан АБС с блоком управления “Vario Compact» |
| 118 | 449 616 1530 | 1 | Кабель модулятора и диагностики ISO 7638 |
| 119 | 449 225 1000 | 1 | Кабель питания с розеткой iso 7638 |
| 120 | 449 712 0230 | 2 | Удлинитель кабеля датчика |
| 122 | 449 712 0700 | 2 | Удлинитель кабеля датчика |
| 123 | 53205-3506433 | 5 | Лента спиральная 12х9х11 ТУ 22-45-001-10841338-93 |

2-3

3-3

# 96741-3502120-10 Кронштейн правый с втулкой

# 96741-3502121-10 Кронштейн левый с втулкой

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120-10 | 121-10 | Сборочные единицы |
| 1 | 96741-3502124-10 | 1 |  | Кронштейн |
| 2 | 96741-3502125-10 |  | 1 | Кронштейн |
| 3 | 96741-3501117 | 1 | 1 | Кольцо уплотнительное |
| 4 | 96741-3501126 | 1 | 1 | Втулка допускается замена на поз.5 |
| 5 | 2233-3501126 | 1 | 1 | Втулка взамен поз.4 |

# 96741-3502128 Опора разжимного кулака

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96741-3502129-01 | 1 | Опора разжимного кулака допускается замена на поз.4 |
| 2 | 96741-3501117 | 2 | Кольцо уплотнительное в сборе |
| 3 | 96741-3501126 | 1 | Втулка допускается замена на поз.5 |
| 4 | 96741-3502129 | 1 | Опора кулака взамен поз.1 |
| 5 | 2233-3501126 | 1 | Втулка взамен поз.3 |

# 8332-3508001 Установка стояночного тормоза

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 96931-3508110 | 1 | Привод передний |
| 2 | 96742-3508150 | 2 | Рычаг |
| 3 | 8332-3508181 | 1 | Трос в сборе |
|  |  |  | Детали |
| 6 | 9674-3508161 | 2 | Пружина |
| 7 | 5511-3105235-10 | 3 | Блок |
| 8 | 5511-3105063 | 3 | Ось |
| 9 | 96741-3508315-031 | 4 | Планка |
| 10 | 96931-3508197 | 1 | Кронштейн |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 12 | 1/13069/21 | 4 | Болт М10х1,25-6gх30 (ГОСТ 7798-70) |
| 14 | 1/21647/11 | 4 | Гайка Е М10х1,25-6Н |
| 16 | 260087 | 2 | Палец 12х35.016 ОСТ 37.001.163-75 |
| 17 | 260110 - 01 | 4 | Палец 14х40 ОСТ 37.101.163-75 |
| 19 | 1/05168/70 | 4 | Шайба пружинная 10,2 (ГОСТ 6402-70) |
| 21 | 1/05200/01 | 2 | Шайба плоская 12,2х22 (ГОСТ 18123-82) |
| 22 | 1/05201/01 | 10 | Шайба плоская 14,4х26 (ГОСТ 18123-82) |
| 24 | 1/07336/01 | 10 | Шплинт разводной 2,7х25 |
| 25 | 1/07338/01 | 2 | Шплинт разводной 3,7х40 |

1-2

2-2

# 96931-3508110  Привод передний

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 96931-3508118 | 1 | Винт |
| 2 | 9674-3508120 | 1 | Корпус передний |
| 3 | 9674-3508138 | 1 | Гайка привода |
| 4 | 96931-3508024 | 1 | Рукоятка |
|  |  |  | Детали |
| 6 | 9674-3508172 | 1 | Крышка |
| 7 | 96931-3508193 | 2 | Серьга |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 8 | 1/61062/11 | 1 | Гайка Ек М12х1,25-6Н |
| 12 | 260093 | 2 | Палец 12х50 |
| 13 | 1/05200/01 | 3 | Шайба плоская 12,2х22 ГОСТ 18123-82 |
| 15 | 1/05204/01 | 1 | Шайба плоская 20,4х35 ГОСТ 18123-82 |
| 46 | 1/07346/01 | 3 | Шплинт разводной 2,7х30 |
| 11 | 864006 | 1 | Масленка 1.3.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 |

8332-3508181 Трос в сборе

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Детали |
| 1 | 9674-3508179 | 4 | Колодка |
| 2 | 9674-3508180 | 4 | Скоба |
| 4 | 9674-3508183 | 2 | Коуш |
| 5 | 8332-3508182 | 1 | Трос Канат 6,2-Г-В-С-Н-Р-1770/170 ГОСТ2688-80 L=4000 мм |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 7 | 1/61008/11 | 8 | Гайка Е М8-6H ГОСТ 5927-70 |
| 9 | 1/05166/70 | 8 | Шайба пружинная 8,15 ГОСТ 6402-70 |

# 8332-3700010 Установка электрооборудования

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-3716020 | 1 | Установка задних фонарей |
|  |  |  | Детали |
| 8 | 96742-3724015 | 1 | Втулка проходная для электропроводки |
| 10 | 8122-3724026 | 2 | Втулка ( устанавливается при монтаже вилки ПС 325, ПС 326 , условно не показана) |
| 11 | 8602-2912552 | 1 | Кольцо |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 13 | 1/58962/11 | 13 | Гайка Е М6-6H |
| 20 | 1/05164/70 | 13 | Шайба пружинная 6,15 |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 29 | ГФ 1.15 | 2 | Фонарь передний ГФ 1.15 |
| 30 | - | 4 | Фонарь боковой габаритный ГФ 1,25 или Фонарь боковой габаритный ФМ 01.24-01 ТУ 4573-001-20828089-2005 |
| 31 | ГФ1.008 | 6 | Уплотнитель ГФ1.008 |
| 32 | 8332.010 | 1 | Кабель основной ТУ 3552-001-96866810-2008 |
| 33 | 9334.030 | 1 | Кабель задний левый ТУ 3552-001-96866810-2008 |
|  | 9334.030-01 | 1 | Кабель задний левый ТУ 3552-001-96866810-2008 |
| 34 | 9334.032 | 1 | Кабель задний правый ТУ 3552-001-96866810-2008 |
|  | 9334.032-01 | 1 | Кабель задний правый ТУ 3552-001-96866810-2008 |
| 35 | 8332.021 | 1 | Кабель от тягача к прицепу ТУ 3552-001-96866810-2008 |
| 36 | 8332.061 | 1 | Кабель боковой |
| 38 | Вилка ПС 325-150 | 1 | Вилка ПС 325-150 ГОСТ 9200-76 |
| 40 | Вилка ПС 326-150 | 1 | Вилка ПС 326-150 ТУ 37.003.1359-88 |
| 42 | 53205-3401228 | 200 | Хомут |
| 44 | 53205-3506435 | 15 | Лента спиральная |

1-2

# 9334-3716020 Установка задних фонарей

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Детали |
| 1 | 93341-3716021-08 | 2 | Кожух защитный |
| 3 | 65115-3731219-91 | 2 | Уплотнитель |
| 5 | 9674-3716016 | 1 | Кольцо нажимное розетки 2х полюсной |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 10 | 1/33004/01 | 3 | Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем М5х45 (ГОСТ 17475-80) |
| 12 | 1/32742/01 | 12 | Винт с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем М5х16 (ГОСТ 17473-80) |
| 13 | 1/32760/01 | 8 | Винт с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем М6х12 (ГОСТ17473-80) |
| 14 | 1/58964/11 | 15 | Гайка Е М5-6Н (ГОСТ 5927-70) |
| 15 | 1/58962/11 | 8 | Гайка Е М6-6H (ГОСТ 5927-70) |
| 16 | 1/61008/11 | 4 | Гайка Е М8-6H (ГОСТ 5927-70) |
| 18 | 1/11954/70 | 15 | Шайба пружинная 5 (ГОСТ 6402-70) |
| 19 | 1/05164/70 | 8 | Шайба пружинная 6 (ГОСТ 6402-70) |
| 20 | 1/05166/70 | 4 | Шайба пружинная 8 (ГОСТ 6402-70) |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 22 | 45 7373 5129 | 2 | Световозвращатель ФП 401Б ТУ 37.003.079-80 |
| 24 | 45 7372 6195 | 2 | Фонарь освещения номерного знака ФП 134-Б |
|  | или | 2 | Фонарь освещения номерного знака ФП134-Б ТУ 37.003.675-82 |
| 26 | - | 1 | Фонарь контурный ГФ3.4-20 |
| 27 | - | 1 | Фонарь контурный ГФ3.4-21 |
| 28 | 45 7373 2044 | 1 | Розетка переносной лампы ПС 400 ТУ 37.003.228-78 |
| 30 | 53205-3401228 | 8 | Хомут допускается замена на стяжку кабельную «Mikoloc 4.5х200»(на рис. условно не показан) |
| 32 | 45 7372 0960 | 2 | Фонарь задний 56.3776 |
| - |  | 2 | или Фонарь задний 21.24П |
| - |  | 2 | или Фонарь задний 8512.3716-01 |

# 8332-3926010 Установка противооткатных упоров

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9674-3927010 | 2 | Упор противооткатный |
|  |  |  | Детали |
| 2 | 96741-3926012 | 2 | Ограничитель |
| 3 | 96741-3926013 | 2 | Скоба |
| 4 | ПР 00.00.411 | 2 | Пружина |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 5 | 862105 | 2 | Гайка-барашек |
| 6 | 1/61008/11 | 6 | Гайка Е М8-6H (ГОСТ 5927-70) |
| 7 | 1/05196/01 | 2 | Шайба плоская 8,15х17 (ГОСТ 18123-82) |
| 8 | 1/05166/70 | 2 | Шайба пружинная 8,15 (ГОСТ 6402-70) |

# 8332-8500020 Платформа

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 8332-2801011 | 1 | Основание платформы |
| 2 | 8332-8502020 | 4 | Борт боковой |
|  | 53215-8502010-73 | 4 | Борт боковой |
| 3 | 53215-8502040-73 | 1 | Стойка передняя правая |
| 4 | 53215-8502041-73 | 1 | Стойка передняя левая |
| 5 | 53215-8502060-73 | 2 | Стойка средняя |
| 6 | 53215-8502070-73 | 1 | Стойка задняя правая |
| 7 | 53215-8502071-73 | 1 | Стойка задняя левая |
| 8 | 53215-8502090-70 | 8 | Буфер ограничительный |
| 9 | 8332-8503020 | 1 | Борт задний |
| - | 53215-8502010-73 | 1 | Борт задний |
| 10 | 6350-8503040-70 | 1 | Подножка |
| 11 | 8332-8504020 | 1 | Борт передний |
| - | 53215-8504010-17 | 1 | Борт передний |
| 12 | 8332-8504140 | 1 | Надставка переднего борта |
| - | 53215-8504140-73 | 1 | Надставка переднего борта |
| 13 | 53215-8505028-73 | 5 | Запор бортов правый |
| 14 | 53215-8505029-73 | 5 | Запор бортов левый |
| 15 | 53215-8502022-70 | 2 | Упор средней стойки |
| 16 | 53215-8502030-70 | 2 | Упор передней правой стойки |
| 17 | 53215-8502031-70 | 2 | Упор передней левой стойки |
|  |  |  | Детали |
| 18 | 8332-8504031 | 2 | Усилитель переднего борта |
| 19 | 53215-8525052-70 | 8 | Петля крепления груза |
| 20 | 53215-8525056-70 | 8 | Пластина петли крепления груза |
| 21 | 9334-0000842 | 2 | Буфер |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 23 | 1/60434/21 | 42 | Болт М8-6gx20 ГОСТ 7798-70 |
| 24 | 1/59705/21 | 16 | Болт М10х1,25-6gх20 ГОСТ 7798-70 |
| 45 | 1/60436/21 | 2 | Болт М8-6gx25 ГОСТ 7798-70 |
| 25 | 1/59716/21 | 4 | Болт М10х1,25-6gx90 |
| 26 | 853066 | 2 | Болт М10х1,25-6gх75 ГОСТ 7798-70 |
| 27 | 1/13943/21 | 18 | Болт М14х1,5-6gх45 ГОСТ 7798-70 |
| 29 | 1/61008/11 | 48 | Гайка Е М8-6H ГОСТ 5927-70 |
| 30 | 1/21647/11 | 28 | Гайка Е М10х1,25-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 33 | 1/26468/01 | 4 | Шайба плоская 10,2х25 ГОСТ 18123-82 |
| 34 | 1/05201/01 | 18 | Шайба плоская 14,4х26 ГОСТ 18123-82 |
| 35 | 1/05202/01 | 5 | Шайба плоская 16,4х28 ГОСТ 18123-82 |
| 37 | 1/05166/77 | 52 | Шайба пружинная 8,15 |
| 38 | 1/05168/70 | 44 | Шайба пружинная 10,2 ГОСТ 6402-70 |
| 39 | 1/05171/77 | 18 | Шайба пружинная 14,2 |
| 40 | 1/07346/01 | 5 | Шплинт разводной 2,7х30 |
| 41 | 251646 | 16 | Гайка самоконтрящаяся М10х1,25-6Н ОСТ 37.001.197-75, 37.001.109-72 |
| 42 | 1/26386/01 | 16 | Шайба плоская 10,2х18 |
| 43 | 1/59707/21 | 22 | Болт М10х1,25-6gх25 ГОСТ 7798-70 |
| 44 | 1/05196/01 | 36 | Шайба плоская 8,15х17 ГОСТ 18123-82 |

1-2

2-2

# 8332-8502000-01  Тент платформы

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-8501030-04 | 1 | Клапан передний тента |
| 2 | 9334-8501045-04 | 1 | Клапан задний тента |
| 3 | 8332-8501025-07 | 1 | Полотнище крыши |
| 4 | 8332-8502044-01 | 1 | Клапан боковой |
| 5 | 8332-8502045-01 | 1 | Клапан боковой |
| 6 | 8332-8501045-07 | 1 | Трос пломбирования |

# 6530-8503040-70 Подножка

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Детали |
| 1 | 6350-8503041-70 | 1 | Подножка |
| 2 | 6350-8503042-70 | 1 | Кронштейн подножки |
| 3 | 6350-8503043-70 | 1 | Ось подножки |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 4 | 1/10880/76 | 2 | Шайба стопорная для валов 9х18,5 |

# 53215-8505029-73  Запор бортов левый

# 53215-8505028-73  (01)Запор бортов правый

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 | Сборочные единицы |
| 1 | 53215-8505020-73 | 1 | 1 | Рукоятка запора |
| 2 | 53215-8505032-73 | 1 | 1 | Корпус запора |
| 3 | 53215-8505061-73 | 1 | 1 | Шток запора |
| 4 | 53215-8505070-73 | 1 | 1 | Тяга соединительная |
|  |  |  |  | Детали |
| 7 | 53215-8505018-73 | 2 | 2 | Ось |
| 8 | 53215-8505024-73 | 1 | 1 | Ось |
| 9 | 53215-8505025-73 | 2 | 2 | Ось |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 15 | 1/26386/01 | 2 | 2 | Шайба 10х18 |
| 16 | 1/07343/01 | 2 | 2 | Шплинт разводной 1.8х20 |

# 53215-8508008-70 Каркас тента

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 53215-8508110-70 | 2 | Дуга №1 каркаса тента |
| 2 | 53215-8508120-70 | 1 | Стойка каркаса тента передняя правая |
| 3 | 53215-8508121-70 | 1 | Стойка каркаса тента передняя левая |
| 4 | 53215-8508154-70 | 1 | Дуга №2 каркаса тента |
| 5 | 53215-8508160-70 | 2 | Стойка каркаса тента средняя |
| 6 | 53215-8508172-70 | 1 | Стойка каркаса тента задняя правая |
| 7 | 53215-8508173-70 | 1 | Стойка каркаса тента задняя левая |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 10 | 53215-8508225-70 | 6 | Доска каркаса тента передняя |
| 11 | 53215-8508227-70 | 16 | Доска каркаса тента боковая См. 53215-8508225-70 |
| 12 | 53215-8508401-70 | 10 | Распорка дуг |
| 14 | 53215-8508410-70 | 20 | Вставка распорки дуг |